## Slide 1: ARM架构&性能优化简介
李文学
2023-3-20
BBAAD9C20180234D78A0072836F0B18012B9B20410B73BB0ADD98E35B1C82B55AB43B038D1683B0022C92508C846A0EBA9F921AA11D03B311BBFC2FE787E2BD524FCCCAD572CB647848F2D676FA24A9697DCE3B777AF5F279816B19F2FEFDC48DC862B972E3

## Slide 2
英国ARM公司是全球领先的半导体知识产权（IP）提供商，全世界超过95%的智能手机和平板电脑都采用ARM架构 ，在智能机、平板电脑、嵌入控制、多媒体数字等处理器领域拥有主导地位。
设计指令集&架构
授权给半导体厂商
车载领域：高通、MTK、瑞萨、芯驰、全志等
不同的指令集&架构的特点不同：低功耗/高性能/吞吐量等，当前ARM公司的产品分为Cortex-A、Cortex-R、Cortex-M系列
Cortex-A：高性能，平板/手机/车载娱乐系统
Cortex-R：实时系统，车规级域控制芯片
Cortex-M：微控制器，“单片机”
BBAAD9C20180234D78A0072836F0B18012B9B20410B73BB0ADD98E35B1C82B55AB43B038D1683B0022C92508C846A0EBA9F921AA11D03B311BBFC2FE787E2BD524FCCCAD572CB647848F2D676FA24A9697DCE3B777AF5F279816B19F2FEFDC48DC862B972E3

## Slide 3
Cortex-A系列下有众多的配置：A35、A55、A57、A75、A78等，数字越大一般CPU的算力越强。
车载娱乐系统芯片一般有多个大小核配置，如SA8155为4个A76+4个A55。
一般使用DMIPS评估CPU的算力，表示处理器的运算能力。其计算公式为DMIPS = cpu DMIPS/MHz * 主频，前面一项表示每MHz下CPU提供的算力。由此计算得到SA8155的算力如下
型号 | 架构 | 核心数 | DMIPS/Mhz | 主频 | DMIPS
SA8155 | ARMv8 | 8 | 4个A76:5.2 4个A55:2.7 | 超大核：2.96GHz 大核：2.42GHz 小核：1.8GHz | 2.96*1024*5.2+2.42*1024*5.2*3+1.8*1024*2.7*4=74326.016
上述计算得到的为参考值，实际中通过专用工具进行测试，结果具有一定差异
评估的是CPU，不涉及其他异构处理器：GPU/DSP/NPU等
BBAAD9C20180234D78A0072836F0B18012B9B20410B73BB0ADD98E35B1C82B55AB43B038D1683B0022C92508C846A0EBA9F921AA11D03B311BBFC2FE787E2BD524FCCCAD572CB647848F2D676FA24A9697DCE3B777AF5F279816B19F2FEFDC48DC862B972E3

## Slide 4
性能评估
已知SoC的总算力，通过测试各应用运行时的CPU占用率，计算各应用的占用算力；确保各种使用情况下保持CPU有一定比例的空闲
360环视
视频流应用，帧率>25Hz；一般情况下算法单帧耗时在30ms以内
实际使用中CPU的状态为working+idle的重复，因此working占比越高，CPU占用率越高，算力越高
算法单帧耗时越高，working占比越高
输出分辨率、透明底盘、去红光、颜色均衡
working | idle | working | idle | working
30ms
BBAAD9C20180234D78A0072836F0B18012B9B20410B73BB0ADD98E35B1C82B55AB43B038D1683B0022C92508C846A0EBA9F921AA11D03B311BBFC2FE787E2BD524FCCCAD572CB647848F2D676FA24A9697DCE3B777AF5F279816B19F2FEFDC48DC862B972E3

## Slide 5
算力=性能？
算力更高的SoC性能更强？10个小学生 VS 2个初中生
算力只是整体的参数，环视算法运行在单核中，对单核的性能也有要求
算力优化
降低耗时
算力转移：异构计算
BBAAD9C20180234D78A0072836F0B18012B9B20410B73BB0ADD98E35B1C82B55AB43B038D1683B0022C92508C846A0EBA9F921AA11D03B311BBFC2FE787E2BD524FCCCAD572CB647848F2D676FA24A9697DCE3B777AF5F279816B19F2FEFDC48DC862B972E3

## Slide 6
Amdahl 定律
Amdahl 定律是计算机系统中的一个重要定律，核心思想是：我们对计算机系统的某一部分加速的时候，该加速部分对系统整体性能的影响取决于该部分的重要性和加速程度。
比如一个应用程序A，系统运行总时间是T，某一部分执行时间为t，t与T的比值是a（t / T = a，也就是说 t = aT）, 该部分性能提升k倍时执行时间为 t’ = aT / k。此时总执行时间为
T(总) = T - t + t’
= T - aT + aT / k
= (1 - a) *T + (aT) / k
= (1 - a + a/k) * T
这里加速比S=1/(1-a+a/k)，假如我们对某个占比60%的代码进行3倍加速，那么整体的加速比为1/(1-0.6+0.6/3)=1.6667
BBAAD9C20180234D78A0072836F0B18012B9B20410B73BB0ADD98E35B1C82B55AB43B038D1683B0022C92508C846A0EBA9F921AA11D03B311BBFC2FE787E2BD524FCCCAD572CB647848F2D676FA24A9697DCE3B777AF5F279816B19F2FEFDC48DC862B972E3

## Slide 7
耗时评估，发现热点
代码优化
效果验证
流程精简：去除冗余/重复操作，计算/数据复用
原理简化：使用计算复杂度更低的方法替代原有方法
代码优化：提高cache命中率、浮点转定点
多核：多线程计算
SIMD：Neon指令集
异构：GPU/DSP/NPU等
耗时优化
BBAAD9C20180234D78A0072836F0B18012B9B20410B73BB0ADD98E35B1C82B55AB43B038D1683B0022C92508C846A0EBA9F921AA11D03B311BBFC2FE787E2BD524FCCCAD572CB647848F2D676FA24A9697DCE3B777AF5F279816B19F2FEFDC48DC862B972E3

## Slide 8
https://blog.csdn.net/weixin_44415928/article/details/104080525
http://www.ppmy.cn/news/11474.html
https://blog.csdn.net/maopig/article/details/120082481
https://zhuanlan.zhihu.com/p/510718871?utm_id=0
https://mp.weixin.qq.com/s/VXB4WqdN5ryc2TU7haxh_A
BBAAD9C20180234D78A0072836F0B18012B9B20410B73BB0ADD98E35B1C82B55AB43B038D1683B0022C92508C846A0EBA9F921AA11D03B311BBFC2FE787E2BD524FCCCAD572CB647848F2D676FA24A9697DCE3B777AF5F279816B19F2FEFDC48DC862B972E3